Вибір котла

Вибір котла на дерево доцільно проводити з врахування усіх питань, котрі описані нижче.

ПОРАДА. Не варто зосереджуватись тільки на потужності котла, котру якимось чином хтось називає доцільною, не варто приймати рішення тільки за торговою маркою – бажано ознайомитись з різними питаннями практичного користування котлом на дерево і врахувати різні аспекти, котрі забезпечать «правильне» вкладення грошей в свою інвестицію для зменшення оплати за газ і для забезпечення НЕЗАЛЕЖНОСТІ своєї системи обігрівання.

Критерії вибору

| Утеплення будинку | Вид основного палива | Можливість димоходу |
| --- | --- | --- |
| Тип водяної системи | Інше можливе паливо | Наявність другого котла |
| Завантаження | Вид радіаторів | Нагляд за котлом |
| Електропостачання | Приплив повітря |  |

ПОРАДА. Всі критерії є важливими, тому необхідно по кожному з них  ознайомитись з поясненням, щоб врахувати їх при виборі способу реалізації системи обігрівання з котлом на дерево

Утеплення будинку. Стан утеплення будинку впливає на кількість тепла, котру повинен виробити котел. Різниця в необхідній потужності котла може бути для однакових по площі будинків 2,5-3 рази! ЗАУВАЖЕННЯ. Для утеплення потрібні кошти в кілька разів більші ніж для встановлення системи обігрівання. Доступних дешевих і довготермінових кредитів наші банки не дають і немає державної програми заохочення енергозбереження. В інших країнах держава повертає до 25% коштів, затрачених на кредит (8 років під 4%). Але після утеплення будинку суттєво зменшується споживання газу чи дров для обігрівання, потужність котла може бути в 2,5 рази меншою, ніж та, котру вибирають без врахування утеплення. Кілька років тому, після різкого подорожчання газу в Польщі власники будівель почали встановлювати котли на дерево вибираючи потужність котла, котра дорівнювала вже існуючому котлу на газ. Потім були прийняті державні рішення з енергозбереження, появились дешеві і довгі кредити – почався етап утеплення будинків. В результаті вийшло, що встановлені недавно нові ефективні котли, мають надлишкову потужність в 2,5 рази. Приклад. Будинок не утеплений Втрати в будинку 150 м2 щороку (кВт*год/м3 газу): дах 4000/500; стіни 6600/825; підлога 3100/388; вікна 9000/1125; вентиляція 7700/962 система опалення 5200/650. Притік сонячної енергії: (кВт*год/м3 газу) 6700/838 Всього газу – 3612 м3/рік. Сума за газ 2637 грн/рік (0,73 грн/м3 - більше 2500 м3/рік). ПОРАДА. Після утеплення будинку можна зменшити втрати тепла в 1,5-2 рази, що дозволить зменшити споживання газу до 1200-1400 м3/рік. і витрачати на оплату за газ не більше 1200 грн/рік! (тариф 0,48 грн/м3 - споживання менше 2500 м3/рік)

Залежність потужності котла від утеплення будинку  Орієнтовні параметри підбору котлів

| Котел [кВт] | Площа приміщень [м2] |
| --- | --- |
|  | без утеплення | 4см пінопласту | 7см пінопласту | 10 см пінопласту |
| 10 | 86 | 100 | 120 | 155 |
| 14 | 120 | 140 | 165 | 215 |
| 21 | 180 | 210 | 250 | 355 |
| 28 | 240 | 280 | 330 | 430 |
| 35 | 300 | 350 | 410 | 540 |
| 44 | 360 | 440 | 515 | 675 |

Паливо – дозволене виробниками котлів: дрова, відходи деревообробки, тирса, брикети, пелети, торф, вугілля, брикети вугільні, брикети торфяні. Для котлів-утилізаторів і деяких піролізних котлів як паливо можна застосовувати: гілки і обрізки дерев, дошки, бруски, папір, солому.

Дрова – найбільш традиційне паливо. Хороші дрова – твердолистяні породи (дуб, бук) – велика віддача тепла, мало сажі. Небажані дрова – соснові породи, вони формують смоляний наліт на стінках котла і в комині, що зменшує потужність котла деколи і в 2-3 рази.

ПОРАДА. Кожен котел має вимоги до вологості дров і до типу дерева – слід вияснити ці характеристики до того, ніж буде вибрано котел.

ПОРАДА. Заготовлювати дрова необхідно за 2-3 роки до використання – природня сушка дров в дровітні за 3 роки дозволяє опустити вологість дров з 25% до 12% - необхідної для кращого горіння, для зменшення сажі і смоли.

Вугілля – тепловіддача якісних сортів вугілля вища за віддачу дерева. Не кожен вид вугілля може бути використаний в котлі. Особливо треба звертати увагу на спікання, запиленість. Для бункерних котлів з автоматичною подачею крім чіткого дотримання сорту і розміру кусочків вугілля, бажаним є попереднє миття вугілля для зменшення запиленості.

При використанні дров замість вугілля слід розуміти, що потужність котла буде меншою на 16-20%.

Брикети – бажане паливо для котлів. Можуть пресуватись з деревних відходів, лушпиння, соломи, кісточок, вугілля, торфу. Кількість тепла від брикетів практично дорівнює кількості тепла від вугілля, але вони дають значно менше шлаку, попелу і неприємного запаху. Вологість: 8-10%. Зольність: до 1,2%. Теплотворність: 4210-4480 Ккал/кг. Розміри: d - 70мм, l - 100-120мм.

Пелети – пресовані маленькі циліндрики, в основному призначені для бункерних котлів з автоматичною подачею. Кількість тепла від пелет практично дорівнює кількості тепла від вугілля. Бункерна система створює можливість автоматичної роботи котла протягом кількох днів. При спаленні 2000 кг пелет виділяється стільки ж теплової енергії, як при спаленні: 3200 кг деревини або 957 м3 газу.

Приклад. Для обігрівання будинку площею 150 м2 потрібно в середньому  7,5 м3 пелет на рік.

Приклад. Для приватного будинку площею 150 м2 з тепловим навантаженням 12 кВт щорічна потреба у пелетах складає 4 700 кг. За умови теплоти згорання 5,0 кВт.год/кг отримуємо 23 500 кВт.год. Еквівалентом цьому є 2 350 м3 природного газу. Розмір складу повинен дорівнювати щорічній потребі у паливі плюс 20%. Для складського приміщення, розташованого всередині будинку, щорічна потреба розраховується за такою формулою: опалювальне навантаження 12 кВт х 0,9 м3/кВт = 10,8 м3 (включаючи повітряний простір і порожні ділянки під похилим дном). Для накопичувача, розташованого на вулиці, корисний об'єм розраховується за формулою: 4700 кг : 650 кг/м3 = 7,2 м3 (включаючи повітряний простір).

Відходи дерева – в основному бажано використовувати в котлах-утилізаторах або в деяких газогенераторних (піролізних) котлах.

| Основне паливо | Марки котлів | Додаткове паливо |
| --- | --- | --- |
| Дрова 12% вологості | Маяк, Термо, Atmos, Attack, STROPUVA | Вугілля, брикети |
| Вугілля | Zebiec, Viadrus, Buderus, STROPUVA | Дрова |
| Тирса 50% вологості | Піролізний котел КОВСГДВД, комплекси Ясень, | Дрова, відходи |
| Брикети | Atmos, Attack | Дрова |
| Пелети | Zebiec, Viadrus, Buderus |  |